2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов: - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6.  Плановая  мощность:   320 человек ;   по факту- 86 человек

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,   нет) – да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - от остановки ул.   Чапаева  г.Торопец  до остановок д.Лохово, д.Гольяново, д.Речане, д.Лесная, д.Крест , п. Октябрьский ; наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту – отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -  около 500  м

3.2.2. время движения (пешком) : 15-20 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой

сигнализацией, таймером; - нерегулируемые, без звуковой сигнализации.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная,

визуальная;  - отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет  - есть (ямы, возвышения грунта над основным уровнем).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  - нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВДН |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВДН |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

--------------------------------

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2.  Период проведения работ в рамках исполнения Плана мероприятий (дорожная  карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Торопецкого района на 2015-2020 годы

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ

по адаптации ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): -

согласование на Комиссии при администрации Торопецкого района

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается – нет.

4.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта

Российской Федерации дата (наименование сайта, портала) - да.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "__10___" _сентября__________ 2015__ г.

2. Акта обследования объекта: N акта _________ от "_10_" _сентября _2015__ г.

3. Решения  Рабочей группы по разработке плана мероприятий  по поэтапному повышению значений показателей  доступности  для инвалидов объектов  и услуг муниципальных учреждений Торопецкого района от "10__" _сентября_ 2015__ г.

умственного развития.

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день),

вместимость -320 человек, количество обслуживаемых в день -105 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) -  от остановки  ул. Чапаева г.Торопец  до остановок  д.Лохово,  д.Гольяново, д.Речане, д.Лесная, д.Крест , п.Октябрьский  наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту – отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта около 500  м

3.2.2. время движения (пешком) - 15-20 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет.

3.2.4.    Перекрестки:    (нерегулируемые;    регулируемые,    со   звуковой

сигнализацией, таймером; нет), - нерегулируемые, без звуковой сигнализации.

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   акустическая,

тактильная, визуальная; нет - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет  - есть (ямы, возвышения грунта над основным уровнем).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с  учетом

СП 35-101-2001

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВДН |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВДН |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных

структурных элементов объекта)?

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение    информации   на   Карте   доступности   субъекта   Российской

Федерации согласовано _____________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи

уполномоченного представителя объекта)

Директор МОУ Октябрьской ООШ                       / Т.В.Симогина/

89157018030

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ТОСЗН

Торопецкого района

________________________

И. В. Андреева

10 сентября  2015 г..

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№1

Торопецкий район                                                         "10 " сентября  2015 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - Муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьская основная общеобразовательная школа Торопецкого района Тверской области  1.2. Адрес объекта – Тверская область, Торопецкий район, п.Октябрьский

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее двухэтажное здание -1823,9   кв.м.

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет); нет

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта - нет сведений.

1.5.   Дата   предстоящих   плановых   ремонтных  работ: текущего  - 2015г.,

капитального – нет сведений.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  -

согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьская основная общеобразовательная школа , МОУ Октябрьская ООШ

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) -  172841 Тверская область, Торопецкий район, поселок Октябрьский

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: - образование

2.2  Виды оказываемых услуг: - обучение

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость-320 человек;  пропускная способность в день -105 человек.

2.7  Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:  да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: от остановки ул.  Чапаева  г. Торопец до  остановок д.Лохово, д.Гольяново, д. Речане, д.Лесная, д.Крест  п. Октябрьский

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

3.2  Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1  расстояние до объекта от остановки транспорта: около 500  м

3.2.2  время движения (пешком): 15-20 мин.

3.2.3  наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4  перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5  информация на пути следования к объекту: отсутствует

3.2.6 перепады высоты на пути: - есть (ямы, возвышения грунта над основным уровнем)

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВДН |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВДН |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон?

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N на плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  | 9851 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |  | 9849 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |  | 9866,9863 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  | 9869,9867 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВДН |  | 9855,9856 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |  | 9861 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  | 9850 |

--------------------------------

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: - ВНД

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2 Период проведения работ в рамках в рамках исполнения  Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Торопецкого района на 2015-2020 годы

4.3  Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:  ДПВ-ДЧВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.2. согласование работ с надзорными органами РЦЦС (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (администрация Торопецкого района Тверской области)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается - нет

| Управленческое решение согласовано | “ | 10 | ” | 09 | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (протокол № | 2 | ) |
| --- | --- | --- |

Рабочей группой   по разработке плана мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов  и услуг муниципальных учреждений Торопецкого района	.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

"10" сентября  2015 г

# I Результаты обследования:

# Территории, прилегающей к зданию (участка)

# МОУ Октябрьская  ООШ
Тверская область, Торопецкий район, п. Октябрьский

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида категория | Содержание | Вид работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 9849 | Перепады высоты покрытия до 15 см, нет съездов, сходов, стоянки | К, О, С. | Реконструкция путей передвижения | Реконструкция путей передвижения, оборудование съездов и сходов |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 9850 | Множественные дефекты покрытия глубиной 5-10 см, шириной 10-15см. Отсутствуют направляющие движения и тактильные плитки | К, О, С. | Реконструкция путей передвижения | Установка указателей выравнивание дорожного покрытия укладка тактильной плитки или бордюрного камня высотой не менее50см |
| 1.3 | Лестница (наружная) |  |  | 9853 | нет |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | нет | К, О, Г, С | Создание автостоянки | Выравнивание покрытия, установка специальных знаков, создание автостоянки |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ |  | 9848 | Обустройство прилегающей территории |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория будет   использоваться, как этап реабилитационной программы для всех категорий инвалидов.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N________

от 10 сентября  2015 г.

# I Результаты обследования:

# Входа (входов) в здание

# МОУ Октябрьская  ООШ

# Тверская область, Торопецкий район, п. Октябрьский

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 9853 | Сбои, неровности, сколы ступеней. Отсутствует противоскользящее покрытие, рельефная полоса перед верхним и нижним маршем, поручни с двух сторон, контрастная окраска первой и последней ступеней. | О, С | Адаптация лестницы, устранение дефектов | Установка противоскользящего покрытия. устранение дефектов ступеней. Установка двухуровневых поручней с двух сторон с нетравмирующими окончаниями, тактильной полосы перед маршем, тактильных плиток |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  | К, О | Установка пандуса | установка пандуса с подогревом против обледенения, нескользким покрытием поручни с двух сторон двухуровневые с нетравмирующим окончанием |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 9851 | Нет противоскользящего покрытия, тактильных плиток. Габариты площадки менее 210*210 см. нет звуковых световых указателей, кнопки вызова | К, О, С, | Реконструкция входной группы | Устройство противоскользящего покрытия, тактильных плиток, звуковых световых указателей, кнопки вызова медицинского персонала |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 9849 | открывается, ширина проёма менее 200*175 см | К, О, С | Замена входной группы с расширением дверных проёмов | Установка входных дверей распашных, соответствующих для передвижения МГН без перепадов высоты |
| 2.5 | Тамбур | нет |  |  | Пороги, внутренняя дверная коробка дефекты покрытия | К, О, С | Реконструкция тамбура ( в рамках реконструкции входной группы) | Установка входных дверей распашных, соответствующих для передвижения МГН без перепадов высоты |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Вход в здание | ДУ |  | 9849 | Создание пандуса, адаптация наружной лестницы, входной площадки реконструкция входной группы |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект будет  использоваться, как этап реабилитационной программы для всех категорий инвалидов.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ________

от " _10 " сентября   2015 г.

# I Результаты обследования:

# Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

# МОУ Октябрьская  ООШ

# Тверская область, Торопецкий район, п. Октябрьский

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть |  | 9859 | Отсутствуют направляющие движения, есть дефекты напольных покрытий, выступают настенные части, нет места отдыха и ожидания для лиц с нарушением ОДА и колясочников | К, О, С | Адаптация коридоров вестибюлей зон отдыха | Устранение дефектов, установка направляющих с двух сторон двухуровневые, в том числе и по выступам стен, оборудование зон отдыха колясками |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 9857,9858 | Отсутствует противоскользящее покрытие, рельефная полоса перед верхним и нижним маршем, поручни с двух сторон, контрастная окраска первой и последней ступеней. | К, О, С, Г | Устранить дефекты, адаптировать лестницу внутри здания до второго этажа ( К, О) | Создать противоскользящее покрытие, рельефная полоса перед верхним и нижним маршем, поручни с двух сторон в 2-х уровнях, контрастная окраска первой и последней ступени |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Перепад высоты при переходе из вестибюля в коридор в 3 ступени | К, О | Установить пандус | Приобрести подъёмник ролл-пандус |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Двери во внутренние помещения на этажах | есть |  | 9869,98.67 | Двери открывающиеся | К, О | Замена дверей | установка новых входных дверей |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 9866,9863 | нет пандуса, тактильных полос, направляющих движения | К,О,С,Г | Адаптация путей эвакуации | Устранение дефектов покрытия, устройство пандуса, направляющих движения |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Пути движения внутри здания, вт.ч. пути эвакуации | ДУ |  | 9866,9863 | Адаптация коридора, вестибюля и зоны ожидания. Адаптация лестницы внутри здания до 2 этажа. Приобретение ролл-пандуса. Замена дверей до 2-го этажа. |

Комментарий к заключению: Приобретение  коляски, Данное здание по большинству параметров не соответствует современным санитарным нормам и правилам, что ведёт к большому объёму работ по адаптации. В связи с этим запланирована адаптация лестницы, коридора 2 этажа.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ______

от " 10 " 09 2015 г.

# I Результаты обследования:

# 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

# Вариант I - зона обслуживания инвалидов МОУ Октябрьская ООШ

# МОУ Октябрьская  ООШ
Тверская область, Торопецкий район, п. Октябрьский

________________________________________________________________

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма 1,2 этажи | есть |  | 9869,9867 | Не соответствует СНиП. Отсутствуют поручни, дефекты напольного покрытия. | К, О, С | Адаптация | Расширение дверных проёмов, установка поручней с 2-х сторон 2-х уровневых. Устройство тактильных направляющих |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания -1 этаж | есть |  | 9871,9870 | Дверной проём не соответствует СНиП. Отсутствуют поручни, дефекты напольного покрытия | К, О, С | Адаптация | Устранение всех выявленных дефектов. Устройство поручней с 2-х сторон 2-х уровневых. Устройство тактильных направляющих |
| 4.3 | Столовая | есть |  | 9871 | Отсутствуют поручни, дефекты напольного покрытия, |  | Адаптация столовой | Устранение всех выявленных дефектов. Устройство поручней с 2-х сторон 2-х уровневых. Устройство тактильных направляющих |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов | ДУ |  | 9869,9867 | ТР Адаптация помещений 1,2 этажа |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: все зоны требуют текущего ремонта.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ______

от "10" сентября 2015 г.

# Результаты обследования:

# Санитарно-гигиенических помещений

# МОУ Октябрьская  ООШ

# Тверская область, Торопецкий район, п. Октябрьский

| 5. Санитарно-гигиенических помещений N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната, душевая, гардеробная | Есть Нет есть |  | 9855,56,60 9875 | Нет тактильной направляющей, ощущаемой ногой или тростью. ширина проёма менее 90см, нет зоны для кресла каталки Отсутствуют опорные поручни. Раковины установлены на высоте 1м Размер помещений не соответствует СНиП | К, О, С | Адаптация санитарно-гигиенических комнат | Расширение санитарно-гигиенических комнат на 1-м эт с правой стороны (объединив две палаты в одну), установка поручней тактильных полос, специальной сантехники |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Установка кнопки вызова |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |  | 9855,9856,9860 | ТР Расширение санитарно-гигиенических комнат, приобретение и установка сантехники , оборудование помещений поручнями |

Комментарий к заключению: все кабинеты 1 этажа требуют адаптации к передвижению МГН ( с правой стороны для К, О, с левой -  для С, Г) адаптация соответственно категории инвалидности. Требуется установка кнопок вызова персонала. Расширить дверные проемы. Адаптация дверей, установка устройства дистанционного открывания дверей. Необходимо оборудовать систему кондиционирования, для соблюдения санитарных норм и правил. Обустройство выключателей и розеток адаптированных к инвалидам группы С.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 3 от " 10 " сентября 2015 г.

# I Результаты обследования:

# Системы информации на объекте

# МОУ Октябрьская  ООШ
Тверская область, Торопецкий район, п. Октябрьский

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  | 9872,73,74 | Отсутствуют визуальные средства | К, Г,С | Установка визуальных средств | Приобретениеинформационного табло, содержащего сведения о расположении помещений на объекте со звуковым сопровождением, световые текстовые табло для вывода оперативной информации Установка указателей и пиктограмм на выше 200см |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствуют акустические средства | С | Установка акустических средств | Приобретение и установка звукового маяка при входе |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствуют тактильные средства | С | Тактильные средства размещения информации | Установка тактильных средств, маркировка помещений |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | Установка пожарной сигнализации визуальной и звуковой |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Системы информации на объекте | ВДН |  | 9872-9875 | Установка визуальных, звуковых, тактильных средств информации |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

устройство визуальных средств информации о предоставлении услуг, размещение надписей, указателей, пиктограмм, тактильных средств информации. Установка текстофонов. телефонов с усилением звука, таксофонов, речевых информаторов и маяков, установка информационных табло. При необходимости ввести в штат сурдопереводчика.